## Slide 1: Электрический ток в различных средах

## Slide 2
1. Электрический ток обеспечивают
2. Свободные заряды образуются в результате
3. Носителями свободного заряда являются
4. Результат действия тока (химическое, тепловое, магнитное)
5. Сопротивление при изменении температуры:
6. Сопротивление под действием света
7. Обозначения в схеме цепи
8. Вольт-амперная характеристика
9. Перенос вещества
10. Закон Ома
11. Применение

## Slide 3
Электрический ток в металлах

## Slide 4
Носителями тока являются свободные электроны. Экспериментальное доказательство дано в опытах Л.И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси (1912 г., результаты не были опубликованы), а также Т. Стюарта и Р. Толмена (1916 г.)). Они обнаружили, что при резкой остановке быстро вращающейся катушки в проводнике катушки возникает электрический ток, создаваемый отрицательно заряженными частицами — электронами. |  | 
Образуются в результате отрыва электрона с верхних энергетических уровней |  | 
Сопровождается тепловым и магнитным действием. |  | 
Зависимость сопротивления от температуры: при повышении температуры, увелич. амплитуда колебаний ионов в узлах кристаллической решетки, что приводит к более частому столкновению с ними электронов. |  | 
сверхпроводимость

## Slide 5
Зависимости сопротивления от действия света - нет
В схеме: резистор
ВАХ
Переноса вещества нет
Закон Ома выполняется
Применение: линии электро-передач(ЛЭП), проводники, резисторы, т.д.

## Slide 6
Электрический ток в полупроводниках

## Slide 7
Полупроводники – твердые вещества, проводимость которых зависит от внешних условий(в основном от нагревания и освещения)

## Slide 8
При повышении температуры или при освещении разрушаются прочные связи между электронами в атомах и тогда образуются свободные электроны, а их пустые места называются дырками. Носителями тока могут быть как электроны ,так и (связанные электроны) дырки. Основа 4-х валеннтный Si (кремний) или Ge(германий) Введение примесей Ge+As(донорная) – n–типа Ge+In(акцепторная) – p–типа.
Дырки и электроны образуются в результате разрыва электронных связей между соседними атомами
без примесей
кол-во электронов равно кол-ву дырок
n-типа
носители –электроны(много), дырки(мало)
p-типа
носители –дырки (много), электроны (мало)

## Slide 9
Сопровождается тепловым и магнитным действием, созданием «запирающего» слоя, выпрямлением тока. | 
Зависимость сопротивления от температуры: могут работать только от 70 до 125 градусов С. | 
Зависимости сопротивления от действия света , аналогична температурной
В схеме: диод транзистор

## Slide 10
ВАХ | диод
Переноса вещества нет | 
Закон Ома не выполняется | 
Применение: Терморезистор. Фоторезистор. Полупроводниковые диоды, транзисторы. | 

## Slide 11
Электрический ток
в жидкостях

## Slide 12
Электролитами – принято называть проводящие среды, в которых протекание электрического тока сопровождается переносом вещества.
Кислоты, щелочи, соли- проводники
расплавленный селен, расплавы сульфидов – полупроводники
дистиллированная вода – диэлектрик.

## Slide 13
При растворении электролитов под влиянием электрического поля полярных молекул воды происходит распад молекул электролита на ионы, т.е. электрическая диссоциация.
Образуются в результате электрической диссоциации
Прохождение электрического тока сопровождается химическим, тепловым и магнитным действием. Сопровождается, выделением на электродах веществ, входящих в состав электролита, или продуктов вторичных реакций. Масса вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорционально заряду, прошедшему через электролит: Где k – электрохимический эквивалент вещества, коэффициент пропорциональности между массой и зарядом

## Slide 14
Зависимость сопротивления от температуры: Сопротивление электролитов линейно убывает при увеличении температуры из-за интенсификации теплового движения и увеличения из-за этого степени диссоциации. | 
Зависимости сопротивления от действия света - нет | 
В схеме: использ. редко | 
ВАХ | 
Перенос вещества есть | 
Закон Ома выполняется | 

## Slide 15
Применение: гальванопластика, рафинирование металлов, электрометаллургия, полировка, травление.

## Slide 16
Электрический ток в вакууме

## Slide 17
В вакууме – эл. ток не возникает, потому что там нет свободных носителей заряда. Для создания носителей заряда в вакууме используют явление термоэлектрической эмиссии.
ТЭЭ - это явление «испарения» электронов с поверхности нагретого металла.
До открытия уникальных свойств полупроводников в радиотехнике использовались исключительно электронные лампы.
Американский ученый Томас Эдисон обнаружил в 1879 году , что в вакуумной колбе возникает электрический ток , если один из электродов нагреть до высокой температуры.
Для осуществления термоэлектронной эмиссии в качестве оного из электродов используют тонкую проволочную нить из тугоплавкого металла (нить накала). Подключенная к источнику тока нить раскаляется и с ее поверхности вылетают электроны. Вылетевшие электроны попадают в электрическое поле между двумя электродами и начинают двигаться направленно, создавая электрический ток.

## Slide 18
Нагретый металлический электрод непрерывно испускает электроны (носители заряда), образуя вокруг себя электронное облако. Чем выше температура металла, тем выше плотность электронного облака.
Образуются в результате термоэлектронной эмиссии
Сопровождается только магнитным действием. Односторонняя проводимость.
Считается, что сопротивления нет.
В схемах: вакуумный диод вакуумный триод

## Slide 19
ВАХ
Переноса вещества нет
Закон Ома не выполняется
Применение: Электронно-лучевая трубка(осциллографы, телевизоры).Выпрямители, генераторы

## Slide 20
Электрический ток в газах
тлеющий разряд
дуговой разряд.
Светящийся газ представляет собой "живую плазму".
характерно свечение газа, образуя "корону", окружающую электрод
коронный разряд
наблюдаем в молниях. Здесь напряженность электрического поля достигает пробивного значения. Сила тока около 10 МА
искровой
разряд

## Slide 21
В обычных условиях газы — диэлектрики. Процесс прохождения тока через газ называют газовым разрядом. Механизм проводимости газов похож на механизм проводимости растворов и расплавов. Различие в том, что отрицательный заряд переносится в основном электронами, хотя в проводимости так же участвуют положительные и отрицательные ионы.
Проводимость возникает в результате ионизации. Если ионизация прекращается, то газ перестает быть проводником. Распад атомов на положительные ионы и электроны называется ионизацией, обратный процесс - рекомбинацией. Газовый заряд, протекающий под действием ионизатора, называется несамостоятельным, а без ионизатора - самостоятельным.
Сопровождается тепловым, химическим(световое), магнитным действием.
Сопротивление при повышении температуры уменьшается

## Slide 22
1. ОА: U – небольшое, I – небольшое рекомбинация( электродов не достигают) U↑, I e, е+ и е-↑ 2. При U = U1 все ионы имеют достаточные скорости и, не рекомбинируя, достигают электродов. Ток становится максимально возможным и не зависит от дальнейшего увеличения напряжения до значения U2. участок АВ – ток насыщения. 3. При U2 в несколько тысяч вольт скорость электронов, возникающих при ионизации молекул, а следовательно, их кинетическая энергия значительно увеличиваются. И когда кинетическая энергия достигает значения энергии ионизации, электроны, сталкиваясь с нейтральными молекулами, ионизируют их. Дополнительная ионизация приводит к лавинообразному увеличению количества заряженных частиц, а следовательно и к значительному увеличению силы тока без воздействия внешнего ионизатора. Участок ВС - самостоятельный разряд (искровой, дуговой, коронный, тлеющий).

## Slide 23
В схемах: газоразрядные трубки
Перенос вещества есть
На участке графика ОА сила тока подчиняется закону Ома. В целом закон Ома не выполняется
Применение: Лампы дневного света, лазеры, плазмотроны, МГД-генераторы. Если газ разрежен, при малых U возникает самостоятельный разряд, при этом газ светиться ( используется в рекламах)